## Slide 1
LogStore
Architecting Log Storage System for Cloud-Native Database
工学院计算机系 计算机科学与技术
汇报人：张倚凡, 王凡中, 李佳霖 指导老师：唐博

## Slide 2
目
录
研究内容总览
1
2
研究内容
3
阶段计划
4
参考文献

## Slide 3
1
研究内容总览

## Slide 4
研究内容总览
1
系统功能：
1.日志系统
2.分布式储存
3.上云：计储分离，磁盘管理
主要组成：
Log System(Client)
Server(socket,TCP/IP)
Data center with DBMS
Figure 1[1]

## Slide 5
2
研究内容

## Slide 6
研究内容
2
组成部分一：日志系统[2][3]
日志系统关键：
1.文件操作
2.获取当前时间的字符串
3.变参函数的处理： va_list
组成要素：
1.文件指针
2.文件状态
3.互斥锁
每个线程在操作之前尝试锁定资源，并且只有成功锁定才能运行，操作完成后解锁。 通过“锁”，资源访问变成了互斥操作，以后就不会再出现时间相关的错误.

## Slide 7
研究内容
2
UML of the LogStorage System

## Slide 8
研究内容
2
组成部分二：服务器[4]
一个C/S模型的服务器与客户端，实现客户端请求执行数据库操作并传递数据，服务端执行数据库操作处理传递的数据。
对于server端，代码编写步骤如下：
socket（）建立套接字
bind () 绑定 IP 端口号
listen（）指定最大同时发起连接数
accept () 阻塞等待客户端发起连接
read（）
执行sql语句
write（）给客户端
close（）
对于client端，代码编写步骤如下：
socket（）
bind（）
connect（）发起连接
write（）
read（）
close（）

## Slide 9
研究内容
2
socket函数
#include <sys/types.h>
#include <windows.h>
int socket (int domain, int type,int protocol);
domain:
AF_INET 这是大多数用来产生socket的协议，使用TCP或UDP来传输，用IPv4的地址
AF_
AF_UNIX 本地协议，使用在Unix和Linux系统上，一般都是当客户端和服务器在同一台及其上的时候使用。
type:
SOCK_STREAM 这个协议是按照顺序的、可靠的、数据完整的基于字节流的连接。这是一个使用最多的socket类型，这个socket是使用TCP来进行传输。
SOCK_DGRAM 这个协议是无连接的、固定长度的传输调用。该协议是不可靠的，使用UDP来进行它的连接。
SOCK_SEQPACKET该协议是双线路的、可靠的连接，发送固定长度的数据包进行传输。必须把这个包完整的接受才能进行读取。
SOCK_RAW socket类型提供单一的网络访问，这个socket类型使用ICMP公共协议。（ping、traceroute使用该协议）
SOCK_RDM 这个类型是很少使用的，在大部分的操作系统上没有实现，它是提供给数据链路层使用，不保证数据包的顺序
protocol:
传0 表示使用默认协议返回值：
返回值:
成功：返回指向新创建的socket的文件描述符，失败：返回-1，设置errno

## Slide 10
研究内容
2
bind函数
#include <sys/types.h>
#include <windows.h>
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
sockfd：
socket文件描述符
addr:
构造出IP地址加端口号
addrlen:
sizeof(addr)长度
返回值：
成功返回0，失败返回-1, 设置errno。将一个 socket 与 socket 地址绑定
listen函数
#include <windows.h>
int listen( int sockfd, int backlog);
sockfd
参数指定被监听的 socket。
backlog
参数提示内核监听队列的最大长度。监听队列的长度如果超过 backlog，服务器将不受理新的客户连接，客户端也将收到 ECONNREFUSED 错误信息。

## Slide 11
研究内容
2
accept 函数
#include <sys/types.h>
#include <windows.h>
int accept(int sockfd, struct sockaddr *cliaddr, socklen_t *addrlen);
sockfd：
accept() 的参数 sockfd 是先前的监听套接字描述符（暂记为 lfd），而它的返回值是已连接套接字描述符 (暂记为 cfd)。一个服务器通常仅仅创建一个监听套接字，它（ lfd ）在该服务器的生命期内一直存在。内核为每个由服务器进程接受的客户连接创建一个已连接套接字（cfd，对于它的TCP三次握手过程已经完成），之后与客户端之间就通过这个 cfd 通信。当服务器完成对某个给定客户的服务时，相应的已连接套接字就被关闭，accept 失败时返回 -1。
addr：
addr 是一个传出参数，accept() 返回时传出客户端的地址和端口号。
addrlen：
addrlen 是值—结果参数（传入传出参数），传入的是调用者提供的缓冲区 addr 的长度以避免缓冲区溢出问题，传出的是客户端地址结构的实际长度（有可能没有占满调用者提供的缓冲区）。由于 addrlen 是传入传出参数，所以每次调用 accept() 之前应该重新赋初值。
作用:
sockfd 参数是执行过 listen 系统调用的监听 socket。cliaddr 参数用来获取被接受连接的远端（客户） socket 地址，该 socket 地址的长度由 addrlen 参数指出。三次握手完成后，服务器就调用 accept() 接受连接，如果服务器调用 accept() 时还没有客户端的连接请求，就阻塞等待直到有客户端连接上来。

## Slide 12
研究内容
2
组成部分三：DBMS[5][6]
数据库管理系统(DBMS)[1]：位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件。主要功能：数据定义功能（DDL）；数据组织、存储和管理；数据操纵功能（DML）；数据库的事务管理和运行管理；数据库的建立和维护功能；其他功能。
数据库：长期存储在计算机内、有组织、可共享的大量的数据的集合。数据库中的数据按照一定的数据模型组织、描述和存储，具有较小的冗余度、较高的数据独立性和易扩展性，并可为各种用户共享。特点：永久存储、有组织、可共享。
数据表：在关系型数据库中，数据是以表的形式组织和存放的。表的结构：表由字段与记录共同构成。主键：是表中一个或多个字段的组合，唯一的标识了一条记录。
数据：描述事物的符号记录称为数据。特点：数据和关于数据的解释不可分。
实验中基于mysql的数据库管理系统，执行操作。

## Slide 13
研究内容
2
理解DBMS：
文件夹模拟数据库
文件模拟一张数据表

## Slide 14
3
阶段计划

## Slide 15
阶段计划
3
1.Connect the main components and debug the system
2.Optimize the vertical and horizontal structure of the system, including the seperation of computing and storage layer, and multi-disk and multi computer storage.
3.Test running the system basiccally with two PCs for storage and multi PCs as client.
4.Test performance before and after optimizing(putting it on cloud).

## Slide 16
4
参考文献

## Slide 17
参考文献
4
[1] https://pic2.zhimg.com/v2-7a3e6667ad174f1630f353b8a4ad8852_b.jpg
[2] https://blog.csdn.net/little_stupid_child/article/details/54708701?locationNum=5&fps=1
[3] https://blog.csdn.net/laobai1015/article/details/80004504 \par
[4] https://blog.csdn.net/qq_34201858/article/details/104139384 \par
[5] https://blog.csdn.net/TK_wang_/article/details/106899188 \par
[6] Database system concepts, 2020.10, China Machine Press \par
Reference

## Slide 18
Thanks！